| Basic Models | TC4.90 | TC5.70 | TC5.80 | TC5.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| High-capacity grain header width (m) | 3.96 - 5.18 | 3.96 - 5.18 | 3.96 - 5.18 - 6.10* | 3.96 - 5.18 - 6.10* |
| Heavy duty Varifeed grain header width (m) | - | - | 4.88 - 5.48 - 6.10* | 4.88 - 5.48 - 6.10* |
| Engine power @ 2100 rpm (kW/hp) | 125 / 170 | 125 / 170 | 155 / 211 | 175 / 238 |
| Max engine power @ 2000 rpm (kW/hp) | 129 / 175 | 129 / 175 | 167 / 227 | 190 / 258 |
| Drum width / Diameter (m) | 1.04 / 0.607 | 1.3 / 0.607 | 1.3 / 0.607 | 1.3 / 0.607 |
| N. of strawwalkers | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Graintank capacity (l) | 5000 | 5200 | 6400 | 6400 |

* 6.10 header available for light crops or under 4T/ha

1kW = 1.359 hp